1、测量

2、测量：被测量

电气参数

电器特性

- 测量：标准量

基准

量具

电学量具

4、测量：测量过程

三个阶段

三要素

测量处理

- 测量方法

作业：1）查阅参考资料

2）组建团队，构思Project。

1、应变测量系统的应用

- 应变传感器

- 系统指标要求

1）应变测量范围：2000µε

2）分辨率：1µε

3）响应频率20Hz

4）线性度、稳定性......

- 选择应变片

- 测量对象：形状、线性度要求.....

- 测量范围

- 确定应变测量系统指标

1) 选择12位以上的、转换速度比较高的AD转换器

2）

- 应变片安装方式

应变测试平台

- AD转换器

- AD转换器模式

- 采样定理

- 采样速度

应变测量系统设计-参数设计

1、参数设计

- 应变传感器参数：1000欧姆

- 调理电路：单臂桥、差动半桥、差动全桥、电流或电压、有源？

- 根据指标：（20000µε、1µε），求调理电路输出电压ΔU

- AD转换位数、极性、转换速度(ADS1118.pdf)

- 设计放大电路参数(AD623.pdf)

- 衡量指标

- 静态指标：

- 零位（偏置电压OFFSET）

- 灵敏度

- 分辨率

- 量程与范围

- 迟滞

- 重复性

- 线性度

- 准确度

- 可靠性

- 稳定性和影响系数

- 动态指标：

时间常数

上升时间

响应时间

超调量

幅频特性

频域特性

带宽

带宽内幅值误差

带宽内相位差

- 动态指标测量

- 时域测定法

- 频域测定法

- 动态误差

应变测量系统设计-系统特性

应变测量系统设计-误差处理

- 测量误差基本概念、术语：真值、标称值、示值、准确度。

- 误差的表示：绝对误差、相对误差、引用误差、容许误差

- 误差分类：系统误差、随机误差、粗大误差

- 误差消除：；随机误差消除、粗大误差消除

- 测量结果误差估计

LED日光灯节能特性的研究

- 研究方案

问题：1）是否节能；2）电磁干扰怎么样；3）温升如何？

- 测量方法

40W@220VAC———>Iin = 182mA————>电压、电流测量误差<1%————>功率误差？

AD转换器选取位数？ 采用多少通道的还是多片ADC呢？多通道同时采样还是通道切换顺序采样呢？ADC转换速度要求多少？

- 电压测量方案

① 电阻分压？；②隔离变压器降压？③电容分压？④霍尔电压传感器？（安全问题）

- 电流测量方案

① 电阻分流器采样？②霍尔传感器？③工频电流传感器？④霍尔IC？

- 器件选择

调理电路器件：

ADC：

单片机：

串口通讯：

- 供电问题

① 开关电源供电，功率需要多大，输出多少V？②变压器供电？体积、重量、电压波动范围、散热、功率等？③直接供电？

- 实现方法

① 最快实现方法：面包板、器件封装、器件购买、隔离实现？②如何搭建整个研究平台？

③软件流程：数值去噪声？计算功率？给出结果？发送到计算机？

- 节能分析方法

Labview分析：分析步骤，谐波电流、有功/无功

磁测量

- 磁测量基本被测量：磁通Φ，磁感应强度B，磁场强度H，磁化强度M等

- 磁量具有：磁通量具，磁感应量具，磁矩量具

- 基本磁学量：B，H

- 磁场基本定律：安培环路定律，磁通连续性定理，电磁感应定律，磁路定律

- 磁单位

- 磁化原理

- 磁化强度矢量

- 物质磁性及其分类：物质磁化，基本磁化曲线，退磁方法

- 磁场测量方法：冲击法，磁通表法，霍尔效应法，

- 静态磁特性测量

- 动态磁特性测量

# Text boxes

半导体应变片

金属电阻应变片

K0：灵敏度系数，一般为2.0

K'：灵敏度系数，66~133

传感器

U0

ΔU

调理电路

数据采集系统

时域指标

频域指标

- 根源上消除

系统误差消除

- 修正方法消除

- 替代法

- 交换法

- 特殊测量方法

- 正态

- t分布

- 随机误差分布特征

随机误差处理

- 均匀分布

- 数学期望

- 方差/标准差

- 随机变量特征参数

- 算术平均值原理

- 随机误差的估计

- 标准偏差估计

- 置信区间

- 置信概率

- 测量结果置信度

2）求标准差

1）求平均值

粗大误差剔除

3）剔除粗大误差

4）重新计算算数平均值和标准差

5）给出置信概率下的结果表达

- 测量结果的表示

- 间接误差估计（误差合成）

- 直接测量结果误差估计

La3：40W LED日光灯管

La2：40W节能日光灯管

La1：40W普通日光灯管